WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |
| 1 | Spawarka Spawarka MIG/MAG/QSet/Plus/MMA/TIG wraz z oprzyrządowaniem. Sprzęt musi spełniać następujące parametry i kryteria: wykonanie zgodnie z normą EN 60974, deklaracja CE, klasa ochrony IP23, klasa izolacji minimum H, zasilanie trójfazowe 400V 50-60Hz, zabezpieczenie sieciowe nie mniejsze niż 16A, a nie wyższe niż 35A tolerancja wahań napięcia zasilającego w granicach od +25%/-25% do +15%/-15%, typ źródła prądu - inwerter, podajnik drutu zabudowany w źródle prądu spawania (budowa kompaktowa), chłodnica uchwytu spawalniczego zintegrowana ze źródłem prądu spawania, procesy MIG/MAG, MIG/MAG puls, FCAW, MMA, TIG co najmniej - w standardzie podstawowym, maksymalny prąd spawania dla każdego z procesów nie mniej niż 400A, minimalny prąd spawania dla każdego z procesów nie więcej niż 16A, napięcie biegu jałowego nie mniej niż 75V, cykl pracy (przy temperaturze 40°C): nie mniej niż 320A w 100%, cykl pracy (przy temperaturze 40°C): dla prądu maksymalnego nie mniej niż 40%, synergiczne sterowanie parametrami procesów, zaprogramowane linie synergiczne minimum dla stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium, dla prądu impulsowego, dla drutów pełnych i rdzeniowych, zaprogramowane osobne linie synergiczne do spawania spoin graniowych co najmniej dla stali węglowych, pamięć programów własnych, regulacja z panela zewnętrznego charakterystyk pełnego cyklu przebiegu procesów, płynna regulacja natężenia prądu spawania, płynna regulacja napięcia i korekty łuku spawalniczego, płynna regulacja indukcyjności obwodu spawalniczego (płynna regulacja dynamiki łuku), mierniki i wyświetlacze wszystkich parametrów procesów, aktywna funkcja HOLD - wyświetlanie rzeczywistych parametrów spawania po jego przerwaniu do momentu ponownego rozpoczęcia procesu, tryby załączania procesów 2-tak/4-takt, regulowany czas upalania drutu, podajnik drutu 4-rolkowy, przystosowany do szpul fi 300mm, w zestawie przewody spawalnicze z uchwytami o długości min. 3m, do każdej metody spawania, dodatkowy zestaw rolek napędowych do metody MAG i MIG, w zestawie wężyk gazowy wraz reduktorem, menu użytkownika maszyny w języku polskim, instrukcja w języku polskim, | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.