WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obrabiarka do metalu- tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z wyposażeniem Wymagania ogólne obrabiarka wyposażona w układ do wiercenia otworów głębokich; konik przesuwny w kierunku osi X; łoże z indukcyjnie hartowaną i szlifowaną prowadnicą; przesuwny układ konika do toczenia stożków; śruba pociągowa do gwintowania lub dla automatycznego posuwu wzdłużnego; Specyfikacja rozstaw kłów 1000 mm, +/- 5%; średnica obrotu nad łożem min. 800 mm; średnica obrotu nad wgłębieniem min. 1010 mm; średnica obrotu nad saniami poprzecznymi min. 560 mm; długość wybrania mostka min. 240 mm; szerokość łoża min. 400 mm; otwór wrzeciona min. 105 mm; stożek wrzeciona D11; zakres liczby obrotów wrzeciona min. (12) 36-1600 obr/min.; zakres posuwów wzdłużnych min. (65) 0,063 – 2,52 mm/Obr; zakres posuwów poprzecznych min. (65) 0,027 – 1,07 mm/Obr; gwint metryczny min. (22) 1-14 mm; gwint calowy min. (25) 28 – 2 TPI; gwint modułowy min. (18) 0,5 – 7 mm; gwint DP min. (24) 56-4 DP; średnica kła – wysuwu tulei konika - min. 75 mm; posuw kła – wysuw tulei konika - min. 150 mm; stożek konika MT5; uchwyt tokarski samocentrujący 3- szczęki min. z średnicą przelotu min. 315 mm, dopuszcza się 4 -szczękowy z średnicą przelotu min. 105 mm dostosowany do obrabiarki zgodny z normalizacją polską DIN6350. W skład uchwytu wchodzą: - komplet szczęk prawych, - komplet szczęk lewych - klucz, - śruby mocujące, moc silnika min. 7,5 kW; odczyt cyfrowy dla 3-osi; komplet wibroizolatorów; Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga, aby obrabiarki były zalane wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowane oraz gotowe do pracy; obrabiarki muszą spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 4 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego Wyposażenie i narzędzia do obrabiarki do metalu - tokarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym. Zamawiający w poniższej tabeli przedstawił wyposażenie do jednej obrabiarki. Identyczne wyposażenie należy dostarczyć do pozostałych dwóch obrabiarek. l.p. Nazwa narzędzia Ilość 1 Szczęki jednolite miękkie - komplet 1 2 Tarcza zabierakowa, kołnierz uchwytu krótki FL zgodnie z DIN 55029 315 / D8 1 3 Ruchomy kieł centrujący z 7 –ma wymiennymi końcówkami 1 4 Ruchomy kieł grzybkowy 150 mm 1 5 Uchwyt zaciskowy tulei 1 6 Zestaw tulei zaciskowych min. 24 szt. w zestawie 1 7 Noże tokarskie z płytkami węglikowymi HM 20 mm –jeden komplet to min. 5 szt. 1 8 Noże tokarskie z płytkami węglikowymi HM 20 mm z wytaczadłem –jeden komplet to min. 6 szt. 1 9 Imak nożowy wymienny rozmiar C, 40 x 150 mm 1 10 Podtrzymka ruchoma 1 11 Podtrzymka stała 1 12 Kieł obrotowy MK4 1 13 Uchwyt zaciskowy noża do toczenia wzdłużnego PCLNR 2525 M12 z płytka skrawającą 1 14 Uchwyt zaciskowy noża do przecinania i rowkowania i toczenia wzdłużnego GPL-2525-M6 z płytką skrawającą 1 15 Uchwyt zaciskowy noża do toczenia poprzecznego PCKNR 2525 M12 z płytką skrawającą 1 16 Zestaw – oprawka plus płytki do gwintów wewnętrznych. W zestawie min. po jednej płytce A60; G60; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0 1 17 Zestaw – oprawka plus płytki do gwintów zewnętrznych. W zestawie min. po jednej płytce A60; G60; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0 1 18. Uchwyt zaciskowy wytaczaka średnica min.13mm płytką skrawającą 1 19. Zestaw nawiertak do nakiełków HSS 60°. W zestawie min. po jednym nawiertaku:1,6mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,15mm; 4,0mm; 5,0mm. 1 20. Zestaw wierteł krętych HSS Co5. W zestawie min. 25 szt. wierteł w zakresie 1,0-13,0 mm, skok co 0,5mm 1 | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szlifierka do płaszczyzn Specyfikacja wymiary stołu: - szerokość min. 300 mm; - długość min. 600 mm; stół magnetyczny min. 300x600mm; maksymalna odległość osi wrzeciona od stołu min. 580 mm tarcza szlifierska o wymiarach 350x40x127 mm; prędkość przesuwu stołu min. 7-25 m/min; posuw poprzeczny automatyczny min. 0,1 – 8 mm; posuw poprzeczny przyśpieszony min. 990 mm/min; podziałka skali na osi Y 0,02mm; podziałka skali na osi Z 0,005 mm; posuw pionowy przyśpieszony min.610 mm/min; posuw pionowy automatyczny min. 0,005-0,05 mm; moc silnika wrzeciona min.4 kW; całkowita moc silnika min. 6,6 kW; Wyposażenie szlifierki minimum: • tarcza szlifierska • kołnierz do uchwytu tarczy trzpień do wywarzania tarczy szlifierskiej; oprawa tarczy szlifierskiej; układ chłodzenia wraz z płynem; przyrząd do obciągania tarczy szlifierskiej; magnetyczny separator wiórów; • lampka halogenowa; • wyważony wał; • urządzenie do rozmagnesowywania wbudowane w maszynie oraz dodatkowe urządzenie do rozmagnesowywania małych detali; • diamentowy obciągacz ściernicy; • nogi do ustawienia maszyny ( wibroizolatory); • automatyczne, programowalne centralne smarowanie szlifierki; • narzędzia obsługowe; Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 4 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Frezarka do uzębień Specyfikacja Maksymalna średnica detalu min. 500 mm; Maksymalny moduł min. 8 mm; Nacinanie skośne º ±45; Maksymalna prędkość stołu roboczego min. 7.8 obr/min; Zakres prędkości wrzeciona min. 40-250 obr/min; Dystans od osi wrzeciona do osi stołu roboczego min. 30-330 mm; Dystans od osi wrzeciona do powierzchni stołu min. 235-535 mm; Dystans między osią podtrzymki a powierzchnią stołu min. 400-630 mm; Maksymalny wymiar narzędzia min. 160x160mm; Podziałka obwodowa min. 55 mm(manualnie); Moc silnika głównego min. 4 kW; Moc zainstalowana min. 6.55 kW; Komplet wibroizolatorów; Wyposażenie frezarki minimum; Trzpienie narzędziowe – kpl. ; Koła zmianowe – kpl.; Osłona bezpieczeństwa - stabilne wykonanie; Układ hydrauliczny i układ smarowania; Wyposażenie do instalacji maszyny; Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 10 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Szlifierka do wałków i otworów Specyfikacja rozstaw kłów-długość szlifowania maks. 850mm; wysokość kłów min. 135mm; średnica zew. obrabianego detalu maks. 8-200mm; średnica szlifowanych otworów z podtrzymką maks. 13-100mm; głębokość szlifowanych otworów maks. 125 mm; zakres stołu wychylnego maks. +30 - -70; przesuw wzdłużny stołu maks. 0,1 – 4 m/min; ręczna droga przemieszczania stołu/ obrót koła ręcznego maks. 6 mm/Obr; moc silników min. 4,75 kW; napięcie 400V; wrzeciennik roboczy – głowica z uchwytem; zakres prędkości obrotowej min. 25 -380 obr/min; ustawienie prędkości – ilość biegów bezstopniowo; stożek uchwytu wrzeciona MK4; zakres skrętu wrzeciennika 900; wrzeciono ściernicy – głowica szlifująca; wielkość tarczy, ściernicy 400x50x203; prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy min. 1670 obr/min; prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy do otworów min. 2000 obr/min; zakres skrętu wrzeciona głowicy szlifującej +/- 300; droga przemieszczenia głowicy szlifującej maks. 220mm; podziałka skali 0,005 mm; konik hydrauliczny; stożek konika MK4; wysuw tulei konika min. 35 mm; moc silnika wrzeciona ściernicy min. 4kW; moc silnika wrzeciona roboczego min. 0,75 kW; wyświetlacz cyfrowy osi; komplet wibroizolatorów; Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 5 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Szlifierka ostrzałka Specyfikacja • Szlifierka przeznaczona do ostrzenia wierteł, frezów, noży tokarskich, itp.; • Max. średnica obrabianego elementu min. 175 mm • Maksymalny rozstaw kłów min. 320 mm; • Wielkość stołu : szerokość min. 110 max.130 mm; długość min. 530 mm max 535 mm; • Maksymalny przesuwanie wzdłużne stołu min.320 mm; • Maksymalne przesuwanie poprzeczne stołu min.170 mm; • Głowica do szlifowania odchylana pionowo -40° do +40°; • Głowica do szlifowania odchylana poziomo -50° do +50° ; • Obroty głowicy do szlifowania min. 2800 obr./ min; • Moc silnika min. 0,18 kW; • Napięcie 400V; Wyposażenie minimum: • Dwa koniki; • Ogranicznik skoku; • Dwa kły 60°; • Przystawka do ostrzenia wierteł spiralnych; • Przystawka do ostrzenia noży tokarskich; • Trzpienie do mocowania frezów 15mm, 22mm, 32mm; • Jednostka napędowa z uchwytem 3-szczękowym; • Osełka diamentowa min. 1szt.; • Tarcza szlifierska 2 szt.; • Tarcza diamentowa 2 szt.; • Talerz szlifierski 2 szt.; • Narzędzia obsługowe. Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była gotowa do pracy; obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania i konserwacji, możliwości technicznych obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 4 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Wiertarka promieniowa Specyfikacja • Maksymalna wydajność wiercenia min. 38 mm; • Maksymalne gwintowanie min. M25; • Odstęp trzpień / kolumna min/max 310-820 mm; • Ruch pionowy wysięgnika maks.500 mm; • Droga przemieszczania się głowicy wiertarskiej poziomo min. 510 mm; • Prędkość obrotów trzpienia (6) min. 75 – 1220 obr./min; • Uchwyt trzpienia Mk4; • Zakres posuwu min. 0,1/0,16/0,25 mm/Obr; • Odstęp trzpień / stół kostkowy min. 16-515 mm; • Odstęp trzpień / płyta dolna min. 370-870 mm; • Stół kostkowy o wymiarach maks. 400 x 400 x 350 mm; • Powierzchnia mocująca płyty dolnej maks. 825 x 690 mm; • Średnica kolumny min. 200 mm; • Moc silnika podnoszenia min.0,75 kW; • Moc silnika głównego min.1,5 kW; komplet wibroizolatorów; Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 2 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Dłutownica Specyfikacja • Maksymalny skok suwaka 200 mm; • Ilość skoków na minutę min. 32/50/80/125; • Kąt nachylenia suwaka [°] 0-8; • Średnica stołu roboczego wielkość: min. 450mm maks.460 mm; • Wielkość pionowej regulacji suwaka wielkość: min. 190mm maks. 200 mm; • Odległość imaka nożowego od kolumny wielkość: min.450 mm maks.480 mm; • Odległość powierzchni stołu do korpusu suwaka wielkość: min. 300 mm maks.320 mm; • Maksymalny przesuw wzdłużny stołu roboczego wielkość: min. 410 mm maks. 420 mm; • Maksymalny przesuw poprzeczny stołu roboczego wielkość: min. 410 mm maks. 420 mm; • Maksymalny kąt obrotu stołu roboczego 360 °; • Zakres wartości posuwu wzdłużnego i poprzecznego min. 0,054-1,24; • Zakres wartości posuwu obrotowego min. 0,035-0,805 °; • Maksymalne wymiary narzędzia min. 25x40 mm; • Maksymalne obciążenie stołu roboczego 400 kg; • Maksymalna siła dłutowania min. 5 kN; • Szerokość rowka teowego w stole roboczym 18 mm; • Moc silnika posuwu przyspieszonego max. 0,7 kW; • Moc silnika głównego min. 3 kW; • Wymiary gabarytowe maks. (dł. x szer. x wys.) [mm] 1717x1221x1885; • Waga max.2200 kg; • Konstrukcja zapewniająca cichą pracę; • Mechanizmy posuwu pionowego, poziomego; • Mechaniczny obrót stołu roboczego; • Sprzęgło wielopłytkowe; • Posuwy przyspieszone we wszystkich osiach; • Możliwość dłutowania pod kątem; Obrabiarka musi być wyposażona w osłonę przestrzeni roboczych - przestrzeń robocza ma być całkowicie zabudowana; komplet wibroizolatorów; Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 5 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

1. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku, gdy w danej pozycji występuje więcej niż jeden element informacje, o których mowa w pkt 1. uwagi należy podać dla każdego elementu oddzielnie.